## Slide 1: 实验四 路由实验
2016年11月10日

## Slide 2: 实验内容
网络配置
  连接厦门大学VPN
  配置IPv6
编程实现距离向量算法
  模拟路由收敛
  模拟拓扑变化
  制造路由回路
  抑制路由回路

## Slide 3: 虚拟专用网络
虚拟专用网络（Virtual Private Network）
  通过公用的网络架构来传送内部网络数据
  使用隧道技术，支持对数据加密
  分类：内联网、外联网、远程接入
厦门大学VPN系统
  SSL VPN：更为安全的加密连接（仅教工）
  PPTP VPN：支持更多操作系统（教工和学生）

## Slide 4: 任务1.1：连接厦门大学VPN
创建新的VPN连接
  用户名：学号
  密码：厦门大学信息门户密码
设置VPN属性
  VPN类型：点对点隧道协议(PPTP)
  数据加密：可选加密(没有加密也可以连接)
  使用协议：未加密的密码(PAP)(U)
验证VPN连接
  可以从校外访问厦大图书馆知识资源港

## Slide 5: IPv6
下一代网际协议（IPng）
  解决IPv4地址耗尽的问题
  地址长度128位，拥有2128个地址
使用IPv6
  直接接入IPv6网络
  隧道接入
    ISATAP隧道
    6to4隧道
    Teredo隧道

## Slide 6: 任务1.2：配置IPv6
安装和配置
  安装IPv6协议和ISATAP（仅Windows XP）
    ipv6 install
    netsh int ipv6 isatap install
  设置ISATAP路由
    netsh int ipv6 isatap set router isatap.xmu.edu.cn enabled
验证IPv6
  使用ipconfig查看是否获得前缀为“2001:da8”的IPv6地址
  访问http://test-ipv6.ro/

## Slide 7: 任务1：实验报告要求
连接厦大VPN后，使用Wireshark抓取一个ICMP报文，截图并分析其从上到下的封装过程
获取IPv6地址后，使用Wireshark抓取一个IPv6数据报，截图分析其IP首部的各字段格式定义

## Slide 8: 参考资料
VPN
  厦大VPN使用说明：http://net.xmu.edu.cn/5570/list.htm
  GRE封装格式：https://en.wikipedia.org/wiki/Generic_Routing_Encapsulation
IPv6
  厦大IPv6使用说明：http://net.xmu.edu.cn/5591/list.htm
  《计算机网络》第10章

## Slide 9: 路由器的功能
路由选择（Routing）
  选择一条正确的路径——寻找下一跳（next hop）
    目的可达
    路径最优（距离最短、延迟最小、费用最低……）
  建立路由表
    静态
    动态（距离向量、链路状态、路径向量……）
转发（Forwarding）
  根据路由选择的结果，将数据包从输入接口转发至输出接口

## Slide 10: 距离向量路由选择协议
两类内部网关协议（IGP）之一
使用距离向量（Distance-Vector）算法建立路由表
使用定时更新维护路由表
常见协议：RIPv1、RIPv2、IGRP、Babel……

## Slide 11: DV算法基本思想
使用“距离”度量路由
  路由表保存到达各目标的最短距离及下一跳
使用“距离向量”交换路由信息
  相邻路由器之间交换路由表，各自计算最佳路由——到达目标的最短距离及下一跳
所有路由器两两定时交换，将路由信息扩散至全网，最后达到收敛状态
目标 | 下一跳 | 距离
A | E | 2
B | D | 6
… | … | …

## Slide 12: DV算法原理
定义：
  adj(i)为节点i的所有相邻节点的集合
  c(i, n)为一对相邻节点i和n之间的距离
  d(i, j)为从节点i到节点j之间的最短距离
公式：
  d(i, i) = 0
  d(i, j) = min[c(i, n) + d(n, j)]。其中n∈adj(i)
    c(i, n)为初始条件，已知
    节点i与节点n交换路由信息，d(n, j)可知

## Slide 13: DV算法流程
initnet(N); /* 根据给定条件，初始化各节点 */
/* 迭代计算，直至N收敛 */
while (!convergence(N))
for i in N /* 对N中每一个节点i */
for n in adj(i) /* 对i的每一个相邻节点n */
for j in route(n) /* 对n路由表中每一个目标j */
/* 如果经由n到j的距离更小 */
if (c(i, n) + d(n, j) < d(i, j)
/* 或者i的路由表中已有i->n->j这条路径 */
|| exist(i, n, j))
update(i, n, j); /* 使用n的路由项j更新i的路由表 */

## Slide 14: 算法示例：初始路由表
A |  | 
目标 | 下一跳 | 距离
A | A | 0
B | B | 3
C | C | 23
D | D | ∞
A
B
C
D
3
23
2
5
B |  | 
目标 | 下一跳 | 距离
A | A | 3
B | B | 0
C | C | 2
D | D | ∞
C |  | 
目标 | 下一跳 | 距离
A | A | 23
B | B | 2
C | C | 0
D | D | 5
D |  | 
目标 | 下一跳 | 距离
A | A | ∞
B | A | ∞
C | C | 5
D | D | 0

## Slide 15: 算法示例：A收到B、C的信息
A | 目 | 跳 | 距
 | A | A | 0
 | B | B | 3
 | C | C | 23
 | D | D | ∞
A
B
C
D
3
23
2
5
目 | 跳 | 距
A | B | 6
B | B | 3
C | B | 5
D | B | ∞
目 | 跳 | 距
A | C | 46
B | C | 25
C | C | 23
D | C | 28
B | 目 | 跳 | 距
 | A | A | 3
 | B | B | 0
 | C | C | 2
 | D | D | ∞
A | 目 | 跳 | 距
 | A | A | 0
 | B | B | 3
 | C | B | 5
 | D | D | ∞
A | 目 | 跳 | 距
 | A | A | 0
 | B | B | 3
 | C | B | 5
 | D | C | 28
C | 目 | 跳 | 距
 | A | A | 23
 | B | B | 2
 | C | C | 0
 | D | D | 5
d(A,j)=min[c(A,B)+d(B,j)]
d(A,j)=min[c(A,C)+d(C,j)]

## Slide 16: 算法示例：B收到A、C的信息
B | 目 | 跳 | 距
 | A | A | 3
 | B | B | 0
 | C | C | 2
 | D | D | ∞
A
B
C
D
3
23
2
5
目 | 跳 | 距
A | A | 3
B | A | 6
C | A | 26
D | A | ∞
目 | 跳 | 距
A | C | 25
B | C | 4
C | C | 2
D | C | 7
A | 目 | 跳 | 距
 | A | A | 0
 | B | B | 3
 | C | C | 23
 | D | D | ∞
B | 目 | 跳 | 距
 | A | A | 3
 | B | B | 0
 | C | C | 2
 | D | D | ∞
B | 目 | 跳 | 距
 | A | A | 3
 | B | B | 0
 | C | C | 2
 | D | C | 7
C | 目 | 跳 | 距
 | A | A | 23
 | B | B | 2
 | C | C | 0
 | D | D | 5
d(B,j)=min[c(B,A)+d(A,j)]
d(B,j)=min[c(B,C)+d(C,j)]

## Slide 17: 算法示例：C收到A、B、D的信息
C | 目 | 跳 | 距
 | A | A | 23
 | B | B | 2
 | C | C | 0
 | D | D | 5
A
B
C
D
3
23
2
5
目 | 跳 | 距
A | A | 23
B | A | 26
C | A | 46
D | A | ∞
目 | 跳 | 距
A | B | 5
B | B | 2
C | B | 4
D | B | ∞
A | 目 | 跳 | 距
 | A | A | 0
 | B | B | 3
 | C | C | 23
 | D | D | ∞
C | 目 | 跳 | 距
 | A | A | 23
 | B | B | 2
 | C | C | 0
 | D | D | 5
C | 目 | 跳 | 距
 | A | B | 5
 | B | B | 2
 | C | C | 0
 | D | D | 5
B | 目 | 跳 | 距
 | A | A | 3
 | B | B | 0
 | C | C | 2
 | D | D | ∞
D | 目 | 跳 | 距
 | A | A | ∞
 | B | B | ∞
 | C | C | 5
 | D | D | 0
目 | 跳 | 距
A | D | ∞
B | D | ∞
C | D | 10
D | D | 5
C | 目 | 跳 | 距
 | A | B | 5
 | B | B | 2
 | C | C | 0
 | D | D | 5

## Slide 18: 算法示例：D收到C的信息
D | 目 | 跳 | 距
 | A | A | ∞
 | B | B | ∞
 | C | C | 5
 | D | D | 0
A
B
C
D
3
23
2
5
目 | 跳 | 距
A | C | 28
B | C | 7
C | C | 5
D | C | 10
C | 目 | 跳 | 距
 | A | A | 23
 | B | B | 2
 | C | C | 0
 | D | D | 5
D | 目 | 跳 | 距
 | A | C | 28
 | B | C | 7
 | C | C | 5
 | D | D | 0
d(D,j)=min[c(D,C)+d(C,j)]

## Slide 19: 算法示例：一次迭代后的路由表
A |  | 
目标 | 下一跳 | 距离
A | A | 0
B | B | 3
C | B | 5
D | C | 28
A
B
C
D
3
23
2
5
B |  | 
目标 | 下一跳 | 距离
A | A | 3
B | B | 0
C | C | 2
D | C | 7
C |  | 
目标 | 下一跳 | 距离
A | B | 5
B | B | 2
C | C | 0
D | D | 5
D |  | 
目标 | 下一跳 | 距离
A | C | 28
B | C | 7
C | C | 5
D | D | 0

## Slide 20: 算法示例：收敛后的路由表
A |  | 
目标 | 下一跳 | 距离
A | A | 0
B | B | 3
C | B | 5
D | B | 10
A
B
C
D
3
23
2
5
B |  | 
目标 | 下一跳 | 距离
A | A | 3
B | B | 0
C | C | 2
D | C | 7
C |  | 
目标 | 下一跳 | 距离
A | B | 5
B | B | 2
C | C | 0
D | D | 5
D |  | 
目标 | 下一跳 | 距离
A | C | 10
B | C | 7
C | C | 5
D | D | 0

## Slide 21: 常见DV路由协议定时器
更新定时器（update）——全局
  路由器之间交换路由信息
无效定时器（invalid）——路由项
  将不可达目标的距离设为无穷大
回收/刷新定时器（gc/flush）——路由项
  删除不可达目标的路由项
触发更新定时器（trigger）——路由项
  集中多个路由表项的触发更新
抑制定时器（holddown）——路由项
  路由项被设为无效后，不接受任何更改

## Slide 22: DV路由协议的局限性
对于拓扑改变的收敛速度慢
  仅适用于小规模网络
  只用使用固定距离，不能使用可变值来度量最优路径
路由器仅和相邻路由器交换信息，缺乏全局视角——routing by rumor
  无穷计数（count-to-infinity）
  路由回路（routing loop）
Notes: 22

## Slide 23: 无穷计数和路由回路
A
B
C
D
1
1
1
目 | 跳 | 距
A | A | ∞
目 | 跳 | 距
A | B | 2
目 | 跳 | 距
A | C | 3
目 | 跳 | 距
A | B | 4
……
……
目 | 跳 | 距
A | C | 5
目 | 跳 | 距
A | B | 6
Notes: 23

## Slide 24: 解决方法
设定最大距离（一般为15）
  超过最大距离视为∞——不可达
  优点：避免无穷计数
  缺点：不能降低回路生成几率，消除回路耗时久
水平分割（split horizon）
  路由器发送给相邻路由器的信息中，不包含从该相邻路由器获得的路由项
  优点：能降低回路生成几率，减少不必要的信息传播
  缺点：消除回路耗时久

## Slide 25: 解决方法
逆向毒化（poison reverse）
  路由器发送给相邻路由器的信息中，对于从相邻路由器获得的路由项，设为不可达
  优点：能降低回路生成几率，加速回路消除
  缺点：传播信息较split horizon更多
抑制定时器（holddown timer）
  若路由项被设为无效，在一段时间内，不允许更改该路由项
  优点：几乎可以阻止回路生成
  缺点：降低网络收敛速度

## Slide 26: 任务1：模拟路由收敛①
已知网络拓扑如左图所示，请使用DV算法模拟该网络的迭代收敛过程。
程序要求：
  编程语言不限，输入方式不限；
  每次迭代后，输出各节点路由表，输出格式参照本课件“算法示例：一次迭代后的路由表”；
  收敛后，输出每对节点间的最短距离和下一跳。
E
A
B
D
7
1
8
2
1
C
2

## Slide 27: 任务2.1：模拟路由收敛②
实验报告要求：
  给出程序源代码，并附上程序运行结果截图；
  编程风格良好，注释充分。
E
A
B
D
7
1
8
2
1
C
2

## Slide 28: 任务2.2：模拟拓扑变化
在任务1的网络收敛后，将A和B之间的距离更改为3，模拟该变化导致的重新收敛过程。
程序要求：
  同任务1
实验报告要求：
  同任务1
E
A
B
D
3
1
8
2
1
C
2

## Slide 29: 任务2.3：制造路由回路
在任务1的网络收敛后，将B和C断开，模拟该变化导致的重新收敛过程。
程序要求：
  同任务1
实验报告要求：
  同任务1
E
A
B
D
7
1
8
2
1
C
2

## Slide 30: 任务2.4：抑制路由回路
在任务3的基础上，加入逆向毒化技术，模拟B和C断开导致的重新收敛过程。
程序要求：
  同任务1
实验报告要求：
  同任务1
  请举例说明为什么逆向毒化不能阻止回路生成。（提示：参考[RFC1058]）
E
A
B
D
7
1
8
2
1
C
2